## Slide 1
Algo FirmWare 制作及下载
1）附件中 52x_ram_prj 是ram工程，请放在SDK根目录\example\factory目录下，通过scons –target=mdk5 –s生成keil工程， 通过scons –j8 编译工程， 编译后生成文件在 bulid/bf0_ap.bin
2）algo 代码加在示例工程 main.c 的 algo_task_thread(void *parameter) 函数中即可，其他地方不用修改。
3）附件中download_52x文件夹是放置的下载工具及示例脚本，代码下载通过串口进行，使用52x的uart1，运行BurnImg_uart.bat，会调用DllDebug.exe执行下载操作，如下描述：
下载调试说明：
DllDebug.exe可支持3种指令，参数格式不可改变，参考download_52x文件家中的BurnImg_uart.bat脚本：
DllDebug.exe BurnImg com3 D:\bf0_ap.bin
para1: BurnImg para2: UART1对应端口号 para3: 下载的bin文件
DllDebug.exe GetUid com3
para1: GetUid para2: UART3对应端口号
DllDebug.exe GetMemData com3 0x20000000 0x20
para1: GetMemData para2: UART3对应端口号 para3: 读取地址 para4:读取字节长度

## Slide 2
产线侧提供的库及制作
SiflImgDown.dll动态库提供如下API接口：
_declspec(dllexport) int OpenUart(char *pPort, HANDLE *pHandle);
para1: UART1在PC枚举出的端口; para2: UART1串口句柄地址，句柄需要用于其他接口调用。
_declspec(dllexport) int CloseUart(HANDLE hUartHandle);
para1: UART1打开后映射的句柄。
_declspec(dllexport) int SetUartSignal(HANDLE hUartHandle, int dtr, int rts);
para1: UART1打开后映射的句柄。para2： DTR脚电平 0-低电平 1-高电平 其他-维持原值。 Para3：RTS电平
_declspec(dllexport) int BurnImg_Handle(HANDLE hUartHandle, char *pImgFile);
para1: UART1打开后映射的句柄， para2：需要下载的bin文件
_declspec(dllexport) int GetUid_Handle(HANDLE hUartHandle, unsigned char *pUid);
para1: UART1打开后映射的句柄， para2：用于保存uid的buffer，默认16个BYTE。
_declspec(dllexport) int GetMemData_Handle(HANDLE hUartHandle, unsigned int addr, unsigned int bytelen, unsigned char *pData);
para1: UART1打开后映射的句柄， para2：读取的memory地址， para3：读取的字节长度(4Byte对齐) para4: 保存数据的buffer。 注：52x芯片只支持读取sram内容
_declspec(dllexport) int FlashErase_Handle(HANDLE hUartHandle, unsigned int addr, unsigned int bytelen);
52x无内置flash，该接口无效。
注意，所有函数，返回0表示正确执行，其他返回值表示异常。工程DllDebug是用于调试dll的示例工程。